МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 28» марта  2016  № 12

«О внесении изменений и дополнений в программу

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«поселок Магнитный» Железногорского района

Курской области на 2015-2024 годы, утвержденную

постановлением Администрации поселка Магнитный

№ 56 от 29.12.2015

Руководствуясь  Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании представления Железногорской межрайонной прокуратуры №83-2016 от 01.03.2016, Администрация поселка Магнитный Железногорского района

## П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2015-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации поселка Магнитный № 56 от 29.12.2015 изменения и дополнения путем изложения ее в новой редакции согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

поселка Магнитный				                                     А.Б. Фетисов

Приложение к постановлению

Администрации поселка Магнитный

№ 12 от 28.03.2016

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2015-2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2015-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 23680 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 500 тыс. рублей; 2016 год - 8990 тыс. рублей; 2017 год - 2350 тыс. рублей; 2018 год - 3275 тыс. рублей; 2019 год - 140 тыс. рублей; 2020 год - 1225 тыс. рублей; 2021 год - 5200 тыс. рублей; 2023 год - 1000 тыс. рублей. 2024 год - 1000 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Поселок Магнитный» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Поселок Магнитный»  включает в себя 1 населенный пунктов.

Численность населения муниципального образования составляет 2490 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования ««Поселок Магнитный»  относительно невысокий. Муниципальное образование «Поселок Магнитный»  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Железногорском  районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Территория п. Магнитный расположена в Среднерусской возвышенности и представляет собой платообразную водораздельную возвышенность. Водные источники на территории поселка отсутствуют. За пределами территории поселка на расстояниях 0,5 - 1,0 км и более во всех направлениях развивается овражно-балочная сеть, в гидрологическом отношении приуроченная к системе бассейна р. Свапа.

Климат  умеренно-континентальный, довольно жарким летом и умеренно холодной зимой, климатический район ПВ. Средняя температура воздуха -5,4оС, с абсолютным минимумом температур -38оС (январь, февраль), абсолютный максимум +36оС (август).

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 513 мм. Глубина промерзания почвы 120 см.

Преобладающим направлением ветров году являются ветры юго-восточного направления (см. повторяемость в %):

Таблица 1- Направление ветра

| Название станции наблюдения | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | С | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уютное | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 |

В гидрологическом отношении территория поселка приурочена к северо-восточной части Днепрово-Донецкого артезианского бассейна. Для централизованного водоснабжения (хозяйственно-питьевого) поселка рекомендуется использовать мосоловско-морсовский водоносный горизонт, заключенный в песках морсовского яруса и известняках мосоловского яруса. Морсовские пески по мощности достигают 20 метров, напоры составляют 170-180 метров, удельные дебиты колеблятся в пределах от 0,18 до 0,33 л/сек., или в среднем 1,0 м3/час.

При абсолютной отметке поверхности участков водозабора в 245,0 метров глубина скважин должна быть 295,0 метров. Пъезометрический уровень воды предполагается на глубине 100-103 метра от поверхности земли. Исходя из этих данных, из одной скважины можно получить более 50 м3/час воды (при соблюдении рекомендуемой конструкции скважин).

Учитывая весьма сложное гидрологическое строение проектируемого участка, гидрологический прогноз должен быть, уточнен разведочно-эксплуатационной скважиной. Существующие скважины, от которых снабжается водой поселок, берут воду из батского водонасосного горизонта юра, заключенного в песках мощностью по 18.0 метров. Кровля водоносных песков встречена скважинами на абсолютных отметках 134,0 - 135,0 метров. Качество подземных вод отвечает требованиям ГОСТа "Вода питьевая".

В геологическом строении территории поселка принимает участие делювиальные отложения четвертичного периода. Почвы суглинистые мощностью слоя 0,7 - 0,8 м. Делювиальные отложения представлены:

- суглинками полутвердыми просадочными, мощность 2,0 - 2,5 м;

- супесями пластичными, мощность 7,3 - 9,1 м;

- суглинками полутвердыми, мощность 1,7 - 3,4 м.

Категория сложности инженерно-геологических условий - П.

Подземные воды вскрыты на глубине 6,0 - 8,0 м. Воды приурочены к супесям пластичным, по результатам химического анализа воды не агрессивны к бетону. В период эксплуатации и строительства зданий возможно появление грунтовых вод типа верховодки в просадочных грунтах.

Основным несущим слоем для зданий и сооружений будут служить супеси пластичные, подстилающим слоем - суглинки полутвердые (рекомендуемые ЮЗ ТИСИЗом расчетные модули деформации составят: супесь пластичная - 4,7 МПа (47 кгс/см2), суглинок полутвердый - 14 МПа (140 кгс/см2). Тип грунтовых условий по просадочности - I. Начальное просадочное давление изменяется от 0,02 до 0,15 МПа.

Коррозийная активность грунтов средняя по отношению  к углеродистой стали и свинцовой оболочке кабеля и высокая - к алюминиевой оболочке кабеля.

Грунт не агрессивен к бетону.

В целом территория поселка находится в благоприятных условиях для строительства. Экзогенные геологические процессы (эрозия, суффозия, заболачивание, просада) здесь не наблюдаются, полезные ископаемые не залегают.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Суммарная площадь жилищного фонда п. Магнитный составляет 51523,5  кв. м. Основную часть жилищного фонда составляет 5-ти и 2-х этажные многоквартирные жилые дома

Обеспеченность жильем составляет 20,7 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100%, сетевым газоснабжением – 100%.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности «Поселок Магнитный» находятся – здание администрации.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

МОУ  " Курбакинская средняя общеобразовательная школа"  рассчитана на 250 мест.

МДОУ "Детский сад" поселка Магнитный Железногорского района Курской области расчитан на 62 ребенка.

Учреждения здравоохранения представлены Курбакинской амбулаторией поселка Магнитный с двумя койками дневного стационара , врачебным здравпунктом ст. Курбакинская в составе НУЗ "Отделенческая больница на ст. Курск" ОАО "РЖД", апетечным пунктом поселка Магнитный МУП "Витафарм".

К учреждениям торговли и социального обслуживания  в поселке Магнитный относятся 7 магазинов, кафе, почта, сберкасса, которые практически на 60% процентов обеспечивают потребности населения.

Из культурно просветительных учреждений в поселке имеется "Магнитный центральный Дом культуры" Железногорского района Курской области на 200 мест, муниципальное казенное учреждение культуры "Магнитная поселковая библиотека" на 11 тыс. томов

Также в поселке имеются объекты спортивного сооружения в виде волейболной площадки и площадки для мини футбола, которые требуют дальнейшей реконструкции.

Из коммунальных учреждений в поселке имеется ООО "Коммунальная служба", которая обслуживает ремонт жилого фонда, водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию, вывоз твердых бытовых отходов, электроэнергию, газовый участок поселка Железногорского филиала ОАО "Курскгаз", телефонная станция поселка ОАО "Ростелеком".

Все здания учреждений обслуживания кирпичные, построены по типичным проектам и находятся в хорошем состоянии.

2.3. Электроснабжение

Жилая зона железной дороги снабжается электроэнергией от подстанции Михайловское. Все подстанции кирпичные закрытого типа. Питающие ЛЭП поселка в основном воздушные на ж/б опорах (за исключением кабельных, проложенных по центральной улице в полосе отвода железной дороги), низковольтные сети - воздушные на ж/б опорах.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, объектов культурно бытового назначения и жилищного фонда осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

2023 – 2024 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах «Поселок Магнитный»  в 2024 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2015 годом не получит существенного изменения и составит ~ 1500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Поселок Магнитный снабжается природным газом от газопровода к свинокомплексу. У торгового центра жилого квартала свинокомплекса установлен ГРП, к которому подведен газопровод среднего давления диаметром 159 мм. От ГРП ко всем жилым домам проведен газопровод низкого давления диаметром 59 - 79 мм. Газ используется на хозяйственные нужды - приготовление пищи

2.5 Водоснабжение.

Поселок обеспечен централизованным водоснабжение с вводами во все жилые дома и объекты культурно-бытового назначения. Трубы чугунные диаметром 150-200 мм. На сети установлены пожарные гидранты.

Таблица 1- Паспортные данные водопровода п. Магнитный

| № п/п | Наименование улиц | Маталл труб | Диаметр труб мм | Протяженность, метр. | Год Постройки | Износ % | Кол-во колонок. | Кол-во Гидрантов | Кол-во Задвижек | Кол-во Колодцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Юбилейная | чугун | 150 | 797 | 1982 | 88 | - | 4 | 22 | 13 |
|  |  | сталь | 100 | 649 | 1982 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | сталь | 76 | 43 | 1982 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | сталь | 50 | 10 | 1982 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | Пластм ПНП | 100 | 400 | 1982 | 73 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Железнодорожная | чугун | 150 | 518 | 1978 | 88 |  | 2.№19 №38 коло дец | 40 | 30 |
|  |  | чугун | 100 | 220.2 | 1978 | 88 | - |  |  |  |
|  |  | сталь | 100 | 265 | 1978 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | сталь | 40 | 30 | 1978 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | чугун | 50 | 1035.3 | 1978 | 88 | - |  |  |  |
| 3 | Ул. Школьная | чугун | 150 | 2054.4 | 1978 | 100 | - | 1 .№31 коло дец | 27 | 11 |
|  |  | чугун | 100 | 563.5 | 1978 | 100 | - |  |  |  |
| 4 | Пер. Школьный | чугун | 100 | 638.6 | 1973 | 100 | - |  | 16 | 6 |
|  |  | чугун | 150 | 338.7 | 1973 | 100 | - |  |  |  |
|  |  | чугун | 150 | 288.9 | 1981 | 90 | - |  | 12 | 13 |
|  |  | чугун | 50 | 139.6 | 1981 | 90 | - |  |  |  |
|  |  | чугун | 100 | 65.2 | 1981 | 90 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 8056,4 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2-паспортные данные водонапорной башни п. Магнитный.

| № п/п | Наименование объекта | Высота башни м | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 | Амортизация % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | 38 | 1975 | 280 | 78 |

Таблица 3- Технические показатели скважин

| № п/п | Технические показатели | Ед. изм. | Скважины центрального водозабора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Скв.№ 4,6,8,7,9. | м | 282 | 62 | 60 | 48 | 60 |  |
|  | Год ввода в эксплуатацию |  | 1973 | 1982 | 1991 | 1984 | 1991 |  |
|  | Статический уровень | м | Ниже 97,0 | 22,3 | 28 | 27,7 | 35,1 |  |
|  | Дебет скважины | м3/ч | 10 | 12 | 21,6 | 18 | 10,6 |  |
|  | Марка насоса |  | ЭЦВ6-10-185 | ЭЦВ6-10-185 | ЭЦВ6-10-185 | ЭЦВ6- 10-185 | ЭЦВ6-10-185 |  |
|  | Глубина установки | м | 120 | 49 | 40 | 40 | 55 |  |
|  | Вид павильона |  | Надземный | Надземный | Надземный | Надземный | Надземный |  |
|  | Марка водомера |  | ВСХ-50 | ВСХ-50 | ВСХ-50 | ВСХ-50 | ВСХ-50 |  |
|  | Абсолютная отметка устья скв. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность эл .двигателя | Квт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |

Все скважины оборудованы манометрами, обратными клапанами, кранами отбора проб воды.

2.6. Водоотведение

Хозяйственные фекальные стоки от всех объектов поселка по канализационной сети поступают на две канализационные станции биологической очистки:

- железной дороги , расположенные севернее жилой зоны на расстоянии 600м;

- совхоза "Железногрский" в составе свинокомплекса.

Таблица 4-  Характеристика очистных сооружений  п. Магнитный

|  | ОС№1 | ОС №2 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 | 1990 |
| Год принятия на обслуживание | 1998 | 1998 |
| Вид очистки | биологическая | биологическая |
| Среднесуточный расход сточных вод | 700 м3 | 400 м3 |
| Годовая производительность | 255,5 тыс. м3 | 146 тыс. м3 |
| Приемник сточных вод | Рельеф местности | Река Чернь |

Состав очистных сооружений №1

1. Аэротенк с вторичным отстойником- 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный) объемом 558,4 м

2. Хлораторная с растворным и расходным баками.

3. Контактные резервуары -4 шт. объемом 12,56м3

4. Иловые площадки -3 шт.общей площадью 408 м2

5. Марка компрессоров 2АФ51352ШУЗ -3 шт. ( 1 рабочая,2 резервные )

Состав очистных сооружений №2

1. Аэротенк с вторичным отстойником- 2 шт. (1 рабочий, 1 резервный) объемом 131,4 м

2. Хлораторная с растворным и расходным баками.

3. Контактные резервуары -2 шт. объемом 26 м3

4. Иловые площадки -4 шт. общей площадью 576 м2

5. Марка компрессора 2АФ51352ШУЗ -1 шт.

6. Насос НПК 20-22 -1 шт.

7. Насос ГНОМ 53-10-1 шт.

Характеристика канализационных насосных станций и коллекторов

1) Сточные воды от жилых домов и служебных зданий, расположенных на улицах Железнодорожная, Школьная и переулок Школьный, по самотечной сети диаметром 150-250 мм протяженностью 4032,58 м поступают в насосную станцию № 1 и перекачиваются по чугунному напорному коллектору диаметром 200 мм длиной 772м на ОС №1.

2) Сточные воды от 6 жилых домов (380 кв.) ул. Юбилейная по самотечному коллектору Ф200мм длиной 2765,8 м поступают в приемный резервуар на ОС №2 и насосом НПК 20-22 подаются в аэротенк.

Сточные воды от 2 жилых домов (140 кв.) ул. Юбилейная по самотечной сети Ф 200 мм длиной 450 м поступают в КНС № 2 ,а оттуда насосом НПК 20-22 перекачиваются по чугунному напорному коллектору Ф 100 протяженностью 2755 м на ОС № 2.

Таблица 5 – Характеристика КНС

|  | КНС №1 | КНС№ 2 |
| --- | --- | --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1976 | 1990 |
| Год принятия на обслуживание | 1998 | 1998 |
| Марка насосов | ЗФ-12-2шт. СМ100-65-200Б-1шт. | НПК 20-22 1 шт. |
| Годовая производительность | 255,5 тыс. м"3 |  |

2.7. Теплоснабжение

Объекты жилого, культурно-бытового и производственного назначения, расположенные в поселке Магнитном, обеспечиваются центральным отоплением от котельных железнодорожного депо и свинокомплекса.

## Таблица 6- Список котельных и их характеристика.

| Наименование и адрес котельных | Тип здания | Кол-во и тип установлен, котлов | Общая поверхн. нагрева,м | Номинальн. производит. котельн. Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Магнитный, ул. Железнодорожная, д.1 | Кирпичи, отдельно стоящее | Водогрейные КСВа 2,5-2шт КСВа1,0-1 шт | 172,8 | 4,62 |

Таблица 7 - Сведения об установленном котельно-вспомогательном оборудовании.

| Наименование котельных | насосы | Хоз-во ХВО | горелки | автоматика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | количество | Фильтры мм. | количество | тип | количество | марка | количество |
| ММУПЖКХ П. Магнитный | КМ-80-100-160 Д-315-50а КМ-32-50 | 2 1 2 | 500 | 2 | ГБ-2,7 ГБ-1,2 | 2 1 | БУ-0,3 | 3 |
| Итого |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |

Таблица 8 - Протяженность теплосетей от котельной.

| № п/п | Наименование котельной | Условный диаметр теплосети на участке | Протяженность на отопл.в 2-х трубном исчислении, км | Кроме теплосети | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | пар |  |
| 1 | Котельная ММУП ЖКХ п.Магнитный ИТОГО: | Ду-57 | 0,312 | 3,028 | - | Теплосети являются |
|  |  | Ду-89 | 0,708 | 1,100 | - | собственностью МО |
|  |  | Ду-108 | 3,055 | - | - | «п.Магнитный», числятся на |
|  |  | Ду-133 | 1,306 | - | - | балансе ММУП ЖКХ на праве |
|  |  | Ду-159 | 1,200 | - | - | хозяйственного ведения |
|  |  | Ду-219 | 1,950 | - | - |  |
|  |  |  | 8,531 | 4,128 | - |  |

2.8. Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов

На территории п. Магнитный организован сбор и вывоз ТБО.

Раздел 3. План развития поселения, городского округа, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2015 по 2024 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется рост численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2800 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

Естественная убыль жилфонда за период 2015 – 2024 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Поселок Магнитный» в период 2015 -2024 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования  построить 2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2 км воздушных линий уличного освещения.

- Для электроснабжения вводимых в период 2015-2024 годов объектов бюджетной и производственной сфер построить 0,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,2 км воздушных линий уличного освещения.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

МО «Поселок Магнитный» Железногорского района на 2015-2024 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | П.Магнитный | 2980 | 2991 | 3005 | 3010 | 3015 | 3019 | 3026 | 3033 | 3041 | 3049 |
|  | Итого по МО | 2980 | 2991 | 3005 | 3010 | 3015 | 3019 | 3026 | 3033 | 3041 | 3049 |

Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

МО «Поселок Магнитный» Железногорского района на 2015 -2024 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Един. Измер. | Всего | Прогноз строительства годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | П.Магнитный | Домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1920 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | Итого по МО | Домов | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Кв. м | 1920 | 160 | 160 | 240 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах

### МО «Поселок Магнитный» Железногорского района  в 2015 -2024 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов | Прогноз строительства по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | П.Магнитный | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2015 -2024 годах жилья  в населенных пунктах МО «Поселок Магнитный»

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | П.Магнитный | 2 | 2 | 0,3 | 1 |
|  | Всего по МО | 2 | 2 | 0,3 | 1 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых в 2015 -2024 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах  МО «Поселок Магнитный»

Таблица 8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов | Электроснабжение | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) |  |  |
| 1 | П.Магнитный | Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
|  | Итого |  | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

«Поселок Магнитный» на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2015 -2024 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.

Для газоснабжения вводимых в период 2015-2024 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км распределительных сетей газопровода.

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО

«Поселок Магнитный» на период 2015-2024 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015 -2024годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального построить 1 км водопровода.

- Для водоснабжения вводимых в период 2015-2024 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– 	реконструкцию 2-х артезианской скважин;

4.      Строительство водозаборного узла.

5.      Строительство водопроводных сетей

Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Поселок Магнитный» в 2015-2024 годах

Таблица 9

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Поселок Магнитный | 1 | - | 90 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Поселок Магнитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние | План-прогноз реконструкции (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Поселок Магнитный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.5. Перспективы развития системы теплоснабжения  МО «Поселок Магнитный» в период 2014 -2022 годов

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить модернизацию центральной котельной Поселок Магнитный.

## 3.6. Перспективы развития системы водоотведения  МО «Поселок Магнитный» на период 2015-2024 годов

В период 2015-2024 годов планируется выполнить реконструкцию очистных сооружений.

## Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Поселок Магнитный» на период 2015-2024 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2024 годов планируется строительство контейнерных площадок -30 шт. и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО – 60 шт.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники (мусоровоз, погрузчик с прицепом) для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Поселок Магнитный»

Таблица 7

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Погрузчик с прицепом | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | 20 | 20 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | - |

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Таблица 8

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,2 |
|  | Количество построенных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 92 | 92 | 95 | 95 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 9 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | сетевого газа, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | воды |  | 50 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения, | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | сетевого газоснабжения, | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | вододоснабжения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 11 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Поселок Магнитный» в рамках Программы газификации Железногорского  района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 -2024  годы составляет 23680 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 -2024  годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

Таблица 9

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Поселок Магнитный» 2015 -2024 годы (в ценах 2012 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 2км | 0,1 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией 24 дома | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-2 км | 0,1 | 2014-22 |  |  |
| 2 | Пункты социального обслуживания населения | Электроснабжение и уличное освещение | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км | 0,04 | 2014-22 | Обеспечение электроэнергией | Средства инвестора-застройщика |
|  |  |  | Уличное освещение-0,2 км | 0,04 | 2014-22 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,28 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах МО | Обеспечение сетевым газом вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 2,4 км. | 4 | 2015-2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  | Итого |  | - | 4 |  |  |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство водопровода | Обеспечение водой вводимых объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | 1,4 км | 1,5 | 2015-2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция водонапорных башен и артезианских скважин | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | скважина | 0,8 | 2015-2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 3 | Строительство водопровода | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | Строительство водопроводных сетей 650 м. Д 100 мм. п/этилен Строительство водопроводных сетей 350 м. Д 100 мм. п/этилен | 0,8 | 2015-2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
| 4 | Строительство водозаборного узла | Обеспечение водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО | Водозаборная скважина -1; Станция подачи воды -1. | 0,8 | 2015-2024 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета |
|  | Итого |  | - | 3,9 |  |  |  |

4. Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Модернизация центральной котельной | Модернизация центральной котельной | Установка 2 газовых котлов, узла учета, насосного узла. | 5 | 2014-22 | Снижение потерь | Бюджет Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений | Реконструкция очистных сооружений | Насосная станция -1, канализационные сети -0,8 км. | 4 | 2014-22 | Улучшение качества жизни населения | Бюджет Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 4 |  |  |  |

6.  Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство площадок – 30 шт. | 1,2 | 2013-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники | 3,5 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 5 |  |  |  |

Раздел 6. Управление программой

Администрация муниципального образования «Поселок Магнитный» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на 2015 -2024 годы

1.Электроснабжение

| № пп | Наименование мероприятия | Един. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | млн.р | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 2 | Электроснабжение объектов социальной сферы | млн.р | 0,08 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
|  | Итого | млн.р | 0,28 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для подключения существующих объектов жилфонда и социальной сферы | млн.р | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Администрация МО |
|  | Итого | млн.р | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водозаборного узла | млн.р | 0,8 | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
| 2 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,65 | - | - | - | - | 0,65 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей | км | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборных скважин | ед | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей для вновь вводимых объектов | км | 1,4 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | 0,55 | - | 0,55 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 4,4 | - | - | 1,35 | 0,8 | 1,85 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |

4. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Модернизация центральной котельной | млн.р | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик |
|  | Итого | млн.р | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство станции по очистке питьевой воды | млн.р | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | Администрация МО Застройщик |
|  | Итого | млн.р | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приобретение спецтехники | млн.р. | 3,5 |  |  | 2 | 1,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | ед. | 60 |  | 20 | 20 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р. | 0,3 |  | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство площадок – 30 шт | ед. | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.р. |  |  | 0,5 | 2,5 | 1,55 | 0,425 |  | 0,025 |  |  |  |  |